## Slide 1
SARL MAPA IMS MASTER PROJECT
Sistemin nasıl
çalıştığını yönet
Ham madde ihtiyacından kontrollü karara, serbest bırakılmış ürüne ve denetlenebilir kanıta
Yönetici & Eğitmen Eğitimi | SIM-001 öncesi
Notes: Bu eğitim form listesini ezberletmez. Bir işlemin hangi kayıt, rol, karar ve kontrol kapılarıyla güvenli biçimde ilerlediğini öğretir.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-GDE-FRM-001 R0
- Internal controlled source: MAPA-IMS-PLN-DEP-001 R0

## Slide 2
SARL MAPA IMS
Yönetilecek şey form değil, karar zinciridir
02
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
Tetikleyici
İhtiyaç / olay
Kontrollü kaynak
Aktif prosedür ve form
Kayıt
Atfedilebilir gerçek veri
Doğrulama
Şart ve hesap kontrolü
Karar
Hold / release / reject
Genealogy
Yukarı ve aşağı bağlantı
Saklama
Erişim ve backup
Retrieval
Bağımsız yeniden bulma
Kayıt, yalnızca bir sonraki yetkili kararı üretiyorsa sistemin parçasıdır.
Notes: Katılımcıya önce bu sekiz halkayı ezberlet. Her örnekte halkanın nerede koptuğunu sor.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-GDE-FRM-001 R0
- Internal controlled source: MAPA-IMS-PLN-SIM-001 R0

## Slide 3
SARL MAPA IMS
Beş katmanı ayırmadan sistem okunamaz
03
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
5
Readiness kararı
Bir sonraki kapıya geçme yetkisi
4
Objektif kanıt
Kabul edilmiş, bağlantılı ve yeniden bulunabilir kayıt
3
İşlem kaydı
Tek bir olay / lot / batch / test
2
Şablon
Hangi alanların kaydedileceği
1
Prosedür / SOP
Kim, ne zaman, hangi sınırlarla?
Boş form = şablon. İmzalı kayıt bile; yetki, genealogy ve retrieval yoksa otomatik olarak objektif kanıt değildir.
Notes: Özellikle 'form var, demek ki sistem hazır' yanılgısını kır. Katılımcı her katmanın farklı kabul kriteri olduğunu söyleyebilmelidir.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-GDE-FRM-001 R0
- Internal controlled source: MAPA-IMS-PLN-DEP-001 R0

## Slide 4
SARL MAPA IMS
Üç kapı katmanı üç farklı kararı korur
04
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
G-SIM-01…12
Simülasyonu güvenli biçimde başlatabilir miyiz?
Son karar: GM final run release
O-G01…O-G10
Bu lot, batch veya sevkiyat bir sonraki işlem adımına geçebilir mi?
Sonuç: PASS / HOLD / RELEASE / REJECT
P010 G0…G10
Gerçek organizasyon ISO uygulaması ve başvuru için hazır mı?
Son karar: YGG / GM GO-NO GO
Simülasyon onayı ≠ ürün serbest bırakması ≠ ISO readiness kararı
Notes: Üç kapıyı karıştırmak yetki aşımına yol açar. G-SIM eğitim koşulunu, O-G işlem statüsünü, P010 kurumsal readiness'i yönetir.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-PLN-SIM-001 R0
- Internal controlled source: MAPA-IMS-PLN-DEP-001 R0
- Internal controlled source: P010 readiness architecture

## Slide 5
SARL MAPA IMS
R, V ve A aynı rol değildir
05
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
R | Responsible
İşi yapar.
Gerçek veriyi kaydeder.
Sapmayı saklamaz.
V | Verifier
Kaynağı, hesabı, şartı ve bütünlüğü kontrol eder.
Karar için görüş üretir.
A | Authority
Statü ve geçiş kararını verir.
Yetki sınırından çıkamaz.
Örnek: Depo teslim alır (R) -> QC/QA doğrular (V) -> QA lot statüsünü verir (A)
Notes: R/V/A ayrımını her form için tekrar ettir. 'Kim imzalıyor?' yerine 'Hangi karar yetkisiyle imzalıyor?' sorusunu kullan.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-FRM-MST-001 R17
- Internal controlled source: MAPA-HR-FRM-CMP-SET-001 R0

## Slide 6
SARL MAPA IMS
Görevler ayrılığı beş yetkisiz kısayolu kapatır
06
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
Kısayol | Neden yasak? | Doğru kontrol
SCM teknik uygunluğu tek başına onaylar | Ticari ve teknik çıkarlar karışır | Teknik sahip + QA/HSE review
Depo ACCEPTED statüsü verir | Fiziksel kabul kalite release değildir | Depo QUARANTINE; QA statü kararı
Üretim kendi batch'ini serbest bırakır | Sonuç ve release bağımsızlığı kaybolur | QC review + QA Release Approver
QC OOS'u yeniden testle PASS yapar | Orijinal gerçek ve karar izi silinir | OOS investigation + authorized disposition
CAPA sahibi kendi etkinliğini onaylar | False closure riski oluşur | Bağımsız effectiveness verification
Yetki matrisi kişiyi değil; kişinin karar kapsamını tanımlar.
Notes: Bu beş kısayol simülasyonda özellikle test edilecek. Kullanıcı doğru formu doldursa bile yetkisiz karar verirse scenario FAIL sayılır.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-FRM-MST-001 R17
- Internal controlled source: MAPA-IMS-PLN-SIM-001 R0

## Slide 7
SARL MAPA IMS
Day-0'da on iki kapı geçmeden işlem açılmaz
07
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
G-SIM-01 Charter
Temel kontrol
G-SIM-02 Source lock
Temel kontrol
G-SIM-03 Synthetic master
Temel kontrol
G-SIM-04 Repository
Temel kontrol
G-SIM-05 Roles
Tasarım kontrolü
G-SIM-06 IDs
Tasarım kontrolü
G-SIM-07 Scenarios
Tasarım kontrolü
G-SIM-08 Chronology
Tasarım kontrolü
G-SIM-09 Explanation
Release kontrolü
G-SIM-10 Non-claim
Release kontrolü
G-SIM-11 Pilot
Release kontrolü
G-SIM-12 GM release
Release kontrolü
SIM-001.01 = tasarım tamam. RUN = HOLD; çünkü imza ve gate PASS ayrı bir yönetim kararıdır.
Notes: HOLD durumunu başarısızlık gibi sunma. Kontrollü sistem, ön koşullar tamamlanmadan başlangıcı engeller.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-PLN-SIM-001 R0
- Internal controlled source: MAPA-IMS-FRM-SIM-SET-001 R0

## Slide 8
SARL MAPA IMS
On operasyon kapısı bir malzemeyi kanıta dönüştürür
08
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
O-G01 İhtiyaç
Satın alma / giriş
O-G02 Tedarikçi
Satın alma / giriş
O-G03 RFQ/PO
Satın alma / giriş
O-G04 Karantina
Satın alma / giriş
O-G05 Giriş release
Satın alma / giriş
O-G06 Issue
Operasyon / kanıt
O-G07 Batch
Operasyon / kanıt
O-G08 QC/QA
Operasyon / kanıt
O-G09 Dispatch
Operasyon / kanıt
O-G10 Retrieval
Operasyon / kanıt
Her geçişte üç soruyu sor: kayıt tamam mı? yetkili karar var mı? downstream link oluştu mu?
Notes: Bu slayt eğitim boyunca ana harita olarak tekrar kullanılacak. Her detay slaytında ilgili O-G kapısını işaretle.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-GDE-FRM-001 R1 draft
- Internal controlled source: MAPA-IMS-FRM-MST-001 R17

## Slide 9
SARL MAPA IMS
Satın alma fiyatla değil, tanımlı şartla başlar
09
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
O-G01 | Malzeme master
Teknik karakteristik
Kabul testi
SDS / CoA
Depolama ve izlenebilirlik
Kayıt: SCM-MST-MAT-001
O-G02 | Supplier / ASL
Prequalification
Risk
Qualification / audit
First-lot approval
Kayıt: SUP-001…005 + ASL
O-G03 | RFQ / PO
Teknik revizyon
CoA / lot / test
Change notification
HSE / Legal clauses
Kayıt: SCM-CHK-PO-001 + POC-001
RFQ ve PO işlem kayıtlarıdır; kontrollü checklist ve clause matrix şartların eksiksizliğini güvenceye alır.
Notes: Her ticari kaydın ayrı bir IMS form kodu olmak zorunda değildir. RFQ/PO kaynak kaydıdır; IMS kontrolü, onaylı süreç ve checklist/matrix ile kurulur.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-FRM-MST-001 R17
- Internal controlled source: MAPA-SCM-PRO-SUP

## Slide 10
SARL MAPA IMS
Teslim almak release etmek değildir
10
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
Araç sahaya gelir
PO / irsaliye / etiket
Depo kaydı
WHS-FRM-001
Lot ID + condition
QUARANTINE
Fiziksel ayrım
Üretime issue yasak
QC / CoA
SMP-001
REL-005
INC-001
QA lot kararı
REL-002
ACCEPT / HOLD / REJECT
Rol | Tuttuğu kayıt | Veremeyeceği karar
Depo | Miktar, hasar, lot, konum, karantina | Kalite ACCEPT
QC | Numune, CoA review, test/inspection | Yetkisiz final release
QA | Lot status & release | Kaynak veriyi değiştirme
Notes: Bu slaytta fiziksel kabul, teknik doğrulama ve statü kararını üç ayrı adım olarak göster.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-WHS-FRM-001
- Internal controlled source: MAPA-QC-FRM-SMP-001
- Internal controlled source: MAPA-QA-FRM-REL-005
- Internal controlled source: MAPA-QA-FRM-REL-002

## Slide 11
SARL MAPA IMS
Released lot batch'e kontrollü hareketle bağlanır
11
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
O-G06 | STORAGE & ISSUE
O-G07 | BATCH PRODUCTION
WHS-FRM-003
Depolama koşulu ve koruma
WHS-FRM-004
Lot, miktar, hedef batch, issue / return
WHS / WHL status
FEFO, raf ömrü, blokaj ve konum
PRD-FRM-CLR-001
Hat temizliği ve önceki ürün riski
PRD-FRM-BMR-001
Gerçek lot, tartım, kişi, ekipman, zaman
PRD-FRM-IPC-001
Sıcaklık, süre, görünüm ve proses limitleri
Yanlış lot veya tartım sapması görülürse batch'i tamamlamaya çalışmazsın: STOP + gerçek değeri koru + HOLD.
Notes: Depo issue kaydı ile BMR aynı lotu göstermelidir. Bu bağlantı olmadan uygun QC sonucu bile batch genealogy'sini kurtaramaz.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-WHS-FRM-003
- Internal controlled source: MAPA-WHS-FRM-004
- Internal controlled source: MAPA-PRD-FRM-CLR-001
- Internal controlled source: MAPA-PRD-FRM-BMR-001
- Internal controlled source: MAPA-PRD-FRM-IPC-001

## Slide 12
SARL MAPA IMS
QC sonucu ancak QA kararıyla ürün statüsüne dönüşür
12
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
Numune & ham veri
SMP-001 + TST-001
QC review
Metot / cihaz / sonuç
QA disposition
BDR-001 + REL-001
RELEASE
Release register
HOLD / OOS
OOS investigation
REWORK / REJECT
Authorized disposition
Retest veya düzeltme, orijinal OOS'u silmez. Disposition ve etki alanı ayrı karardır.
Notes: Kullanıcının test sonucunu ürün kararı sanmasını engelle. Sonuç, dossier ve yetki birlikte değerlendirilir.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-QC-FRM-TST-001
- Internal controlled source: MAPA-QC-FRM-OOS-001
- Internal controlled source: MAPA-QA-CHK-BDR-001
- Internal controlled source: MAPA-QA-FRM-REL-001
- Internal controlled source: MAPA-QA-MST-AUT-001

## Slide 13
SARL MAPA IMS
Sevkiyat ürünü; retrieval kaydı sistemi kapatır
13
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
O-G09 | Dispatch
WHS-FRM-005
QA-FRM-REL-006
WHL-FRM-DSP-001
Müşteri / lot / etiket / CoA / araç
O-G10 | Evidence closure
Manifest + explanation sheet
Repository / retention
Independent retrieval
Accepted dossier veya REOPEN
Ürün kapıdan çıktığında ticari işlem biter; sistem, kararın yeniden bulunabildiği anda kapanır.
Notes: Dispatch release ile evidence closure aynı gün olmak zorunda değildir; ancak açık bağlantılar görünür tutulmalıdır.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-QA-FRM-REL-006
- Internal controlled source: MAPA-WHS-FRM-005
- Internal controlled source: MAPA-IMS-MST-REC-001

## Slide 14
SARL MAPA IMS
Anormal olayda ilk amaç formu bitirmek değil, riski durdurmaktır
14
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
1 | STOP / HOLD
Faaliyeti veya statüyü güvenli noktada durdur
2 | FACTS
Orijinal değer, tarih, kişi ve kaynağı koru
3 | SCOPE
Etkilenen lot, batch, sample, result ve customer'ı tanımla
4 | ESCALATE
NCR / OOS / CAPA / MOC / risk kaydını yetkili role aç
FALSE CLOSURE
Düzeltme tamamlandı ≠ kök neden kapandı
Aksiyon tamamlandı ≠ CAPA etkili
Temiz dashboard ≠ kontrol altında sistem
Ay sonunda açık kritik durum YGG'den saklanmaz; scope, kaynak veya continued HOLD kararı verilir.
Notes: Bu davranış tüm adverse inject'lerin ortak başlangıcıdır. Teknik çözüm daha sonra gelir; ilk kontrol riskin yayılmasını durdurmaktır.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-FRM-NCR-001
- Internal controlled source: MAPA-IMS-FRM-OOS-001
- Internal controlled source: MAPA-IMS-FRM-CAPA-001
- Internal controlled source: MAPA-IMS-FRM-MOC-001…006

## Slide 15
SARL MAPA IMS
Yanlış CoA senaryosu doğru kararı görünür kılar
15
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
1 | Receipt
Lot açılır; QUARANTINE
2 | CoA review
Ürün kodu PO ile uyuşmaz
3 | HOLD
Lot issue edilmez
4 | Supplier action
Doğru CoA + neden
5 | QA decision
Aynı lot izi korunarak ACCEPT
6 | Batch / retrieval
Lot -> BMR -> QC -> dispatch trace
HOLD bir gecikme değildir; yanlış malzemenin tüm downstream kayıtlara yayılmasını engelleyen kontrollü karardır.
Beklenen kayıtlar: WHS-FRM-001 -> REL-005 -> INC-001 -> REL-002 -> WHS-FRM-004 -> BMR-001
Notes: Senaryoyu role-play yap: Depo, QC, QA ve SCM ayrı konuşsun. QA kararı verilmeden Production kullanmayı denesin; sistemin bunu engelleyip engellemediğini gözle.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-WHS-FRM-001
- Internal controlled source: MAPA-QA-FRM-REL-005
- Internal controlled source: MAPA-QCL-FRM-INC-001
- Internal controlled source: MAPA-QA-FRM-REL-002

## Slide 16
SARL MAPA IMS
Dört kimlik dört ayrı şeyi anlatır
16
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
Kimlik | Örnek | Anlam
Form | MAPA-PRD-FRM-BMR-001 | Kontrollü şablon kimliği
Transaction | SIM-MCS-202608-D05-014 | Tek bir event / kayıt nüshası
Raw-material lot | SIM-RM-PCEHD-260812-001 | PO / CoA / receipt / sample / release nesnesi
MCS batch | SIM-MCS-KRMIXSP-260815-A-001 | Girdi lotu / kişi / ekipman / IPC / QC / disposition
Live evidence | EVD-MCS-202609-001 | Yalnız kabul edilmiş canlı kanıt
Doğru dosya adı
{SIM-ID}_{RecordCode}_{Rev}_TRAINING.ext
Yanlış dosya adı
mal_kabul_son_final_yeni.xlsx
Notes: Form kodu tekrar kullanılır; transaction/lot/batch kimliği her olayda yenidir. Simülasyonda canlı EVD kimliği kullanılmaz.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-GDE-FRM-001 R0
- Internal controlled source: MAPA-IMS-PLN-SIM-001 R0

## Slide 17
SARL MAPA IMS
Genealogy bir kayıt zinciri değil, etki haritasıdır
17
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
UPSTREAM
Need
Material master
Supplier / ASL
RFQ / PO
CORE OBJECT
RM lot
Receipt / CoA / sample
Material release
DOWNSTREAM
Warehouse issue
BMR / IPC / QC
Batch release
Dispatch / customer
Etki sorusu: Bu lot değişirse hangi batch, test, sevkiyat ve müşteri kararı yeniden değerlendirilir?
Notes: Genealogy'yi yalnız geçmişi bulmak için değil, bir değişikliğin/uygunsuzluğun etki alanını belirlemek için kullan.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-GDE-FRM-001 R0
- Internal controlled source: MAPA-IMS-FRM-SIM-SET-001 R0

## Slide 18
SARL MAPA IMS
Yönetici ritmi sorunu görünürken yakalar
18
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
Ritim | Soracağın soru | Çıktı
Olay öncesi | Ön koşul, ID ve yetkili rol hazır mı? | Inject release / delay
Günlük 15 dk | Ne tamamlandı, ne HOLD, hangi link kırık? | Daily control log
Vardiya | Hangi lot/batch ve statü devredildi? | Shift handover
Haftada iki | Hata downstream dossier'a doğru yayıldı mı? | Genealogy review
Modül sonu | Dossier kabul mü, reopen mı? | Module acceptance
Ay sonu | KPI/retrieval/audit/CAPA ne söylüyor? | YGG assurance pack
Sayıdan önce kontrol kalitesini izle
• Yetkisiz karar
• Broken genealogy
• Prerequisite olmadan açılan kayıt
• CAPA effectiveness reopen
• Retrieval FAIL
Notes: Dashboard'un iş yükünü değil, sistemin karar disiplinini ölçmesini sağla.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-PLN-DEP-001 R0
- Internal controlled source: MAPA-IMS-PLN-SIM-001 R0

## Slide 19
SARL MAPA IMS
Eğitimin sonu katılım değil, gösterilmiş yetkinliktir
19
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
L1 | Navigator
5 formu <3 dk'da bul
L2 | Operator / Reviewer
Bir zinciri doğru kaydet
L3 | Manager / Challenger
Adverse inject'te doğru kararı üret
L4 | Trainer / Auditor
Teach-back + <10 dk retrieval
Anlat -> göster -> birlikte yap -> kullanıcıya yaptır -> zorla -> geri anlattır
Notes: L4'e geçiş için kullanıcı başka bir kişiye sistemi öğretmeli ve bağımsız dossier trace yapmalıdır.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-GDE-FRM-001 R1 draft
- Internal controlled source: MAPA-HR-FRM-CMP-001…004

## Slide 20
SARL MAPA IMS
MCS zincirinde önce bu form ailelerini tanı
20
TRAINING AID - NOT AN IMS RECORD
Aşama | Temel kodlar | Karar sahibi
Supplier / PO | SCM-MST-MAT-001; SUP-001…005; SCM-CHK-PO-001 | SCM + Technical + QA/HSE
Receipt / lot | WHS-FRM-001; HSE-CHK-001; SMP-001; REL-005/002 | Warehouse -> QC -> QA
Production | WHS-FRM-004; PRD-CLR-001; BMR-001; IPC-001 | Production + QC
QC / release | QC-TST-001; OOS-001; QA-BDR-001; QA-REL-001 | QC review + QA Release
Dispatch | WHS-FRM-005; QA-REL-006; WHL-DSP-001 | Logistics + QA
Exceptions | IMS-NCR-001; CAPA-001; MOC-001…006; RSK-002 | QA/IMS + authorized authority
Her kod için Master R17'de owner, applicability, status, toolkit ve activation gate'i kontrol et.
Notes: Bu bir ezber listesi değil; Master R17 navigation için başlangıç haritasıdır.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-FRM-MST-001 R17

## Slide 21
SARL MAPA IMS
Yönetici standardımız
Her kaydın neden var olduğunu, kimin oluşturduğunu, kimin doğruladığını, hangi yetkiyle karara bağlandığını ve hangi kanıtla yeniden bulunacağını açıklayabilmek.
Sıradaki kontrollü uygulama: SIM-001.02 | Procure-to-Receive
Önce gate PASS. Sonra işlem. Sonra kanıt.
Notes: Eğitimi burada bitirme. Katılımcıya rastgele bir form kodu ver ve owner, trigger, gate, upstream/downstream ve failure path'i anlattır.
[Sources]
- Internal controlled source: MAPA-IMS-GDE-FRM-001 R1 draft
- Internal controlled source: MAPA-IMS-PLN-SIM-001 R0